Модуль цифровой коммутации МЦК МР

на базе ARM процессора (MARSBOARD).

Данный тип коммутаторов может комплектоваться от двух потоков Е1 до двадцати четырёх с шагом по четыре потока. Существует два типа комплектации  коммутаторов.

Первая комплектация это коммутатор с одним процессором. Вторая, соответственно, с двумя процессорами. Количество процессоров влияет на количество

доступных SIP портов (каналов). Так же имеется динамическая зависимость между количеством потоков Е1 и количеством SIP транков.

Для коммутатора первой комплектации на 2Е1 количество доступных SIP транков 110. На 4Е1 количество доступных SIP транков 106. Для МР-8 количество SIP транков 92. И так далее (МР-12/78, МР-16/68, МР-20/64, МР-24/60).

Тот же принцип для второй комплектации. В плюс идёт 124 транка за счёт дополнительного процессора. Т.е для коммутатора на 2Е1 количество SIP портов 234 (МР-4/230, МР-8/216, МР-12/202, МР-16/192, МР-20/188, МР-24/184).

Следует помнить!

Обе комплектации позволяют зарегистрировать 300 абонентов SIP не зависимо от того на какое количество потоков Е1 рассчитан коммутатор.

Для  работы с коммутатором следует использовать сетевой интерфейс Eth2.